## Slide 1: RTコンポーネント作成入門
宮本 信彦
国立研究開発法人産業技術総合研究所
インダストリアルCPS研究センター
ソフトウェアプラットフォーム研究チーム

## Slide 2: 実習内容
2
入力画像を反転して出力するFlipコンポーネントを作成する。
入力画像
上下左右反転画像
flipMode=-1
Flipコンポーネント
入力画像
左右反転画像
flipMode=1
Flipコンポーネント
入力画像
上下反転画像
flipMode=0
Flipコンポーネント
Notes: 2

## Slide 3: 実習内容
3
資料
  https://sealbreeder.github.io/TMU-Ubiquitous-Robotics/240508
  https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7151
Notes: 3

## Slide 4: 全体の手順
4
RTC Builderによるソースコード等のひな型の作成
ソースコードの編集、ビルド
  ビルドに必要な各種ファイルを生成
    CMakeにより各種ファイル生成
  ソースコードの編集
    Flip.h、 Flip.cppの編集
  ビルド
    Visual Studio、Code::Blocks
RTシステムエディタによるRTシステム作成、動作確認
  RTシステム作成
    データポート接続、コンフィギュレーションパラメータ設定
Notes: 4

## Slide 5
コンポーネント開発ツール
RTC Builderについて

## Slide 6: RTC Builder
6
コンポーネントのプロファイル情報を入力し，ソースコード等のひな型を生成するツール
  C++、Python、Java、Luaのソースコードを出力
Notes: 6

## Slide 7: RTC Builderの起動
7
起動する手順
  Windows
    デスクトップのショートカットをダブルクリック
  Ubuntu
    以下のコマンドを入力
    $ openrtp2
Notes: 7

## Slide 8: RTC Builderの起動
8
ワークスペースに適当な場所を指定して起動をクリックする
最初に起動したときはwelcomeページが開くため×を押して閉じる
Notes: 8

## Slide 9: RTC Builderの起動
9
右上の「パースペクティブを開く」ボタンをクリック
RTC Builderを選択して開くをクリック
Notes: 9

## Slide 10: プロジェクト作成
10
Flipコンポーネントのスケルトンコードを作成する。
  CameraImage型のInPort、OutPort
  画像反転処理
入力画像
上下左右反転画像
flipMode=-1
Flipコンポーネント
入力画像
左右反転画像
flipMode=1
Flipコンポーネント
入力画像
上下反転画像
flipMode=0
Flipコンポーネント
Notes: 10

## Slide 11: プロジェクト作成
11
Eclipse起動時にワークスペースに指定したディレクトリに「Flip」というフォルダが作成される
  この時点では「RTC.xml」と「.project」のみが生成されている
以下の項目が設定する
  基本プロファイル
  アクティビティ・プロファイル
  データポート・プロファイル
  サービスポート・プロファイル
  コンフィギュレーション
  ドキュメント
  言語環境
  RTC.xml
このアイコンをクリック
プロジェクト名に「Flip」と入力して終了をクリックする
Notes: 11

## Slide 12: 基本プロファイルの入力
12
RTコンポーネントのプロファイル情報など，コンポーネントの基本情報を設定．
コード生成，インポート/エクスポート，パッケージング処理を実行
Notes: 12

## Slide 13: 基本プロファイルの入力
13
コンポーネント名
  Flip
モジュール概要
  任意(Flip image component)
バージョン
  任意(1.0.0)
ベンダ名
  任意
モジュールカテゴリ
  任意(ImageProcessing)
コンポーネント型
  STATIC
アクティビティ型
  PERIODIC
コンポーネントの種類
  DataFlow
最大インスタンス数
  1
実行型
  PeriodicExecutionContext
実行周期
  1000.0
概要
  任意
Notes: 13

## Slide 14: アクティビティの設定
指定アクティビティを有効にする手順
使用するアクティビティを設定する
Notes: 14

## Slide 15: アクティビティの設定
15
コールバック関数 | 処理
onInitialize | 初期化処理
onActivated | アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる
onExecute | アクティブ状態時に周期的に呼ばれる
onDeactivated | 非アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる
onAborting | ERROR状態に入る前に1度だけ呼ばれる
onReset | resetされる時に1度だけ呼ばれる
onError | ERROR状態のときに周期的に呼ばれる
onFinalize | 終了時に1度だけ呼ばれる
onStateUpdate | onExecuteの後毎回呼ばれる
onRateChanged | ExecutionContextのrateが変更されたとき1度だけ呼ばれる
onStartup | ExecutionContextが実行を開始するとき1度だけ呼ばれる
onShutdown | ExecutionContextが実行を停止するとき1度だけ呼ばれる
Notes: 15

## Slide 16: アクティビティの設定
16
以下のアクティビティを有効にする
  onInitialize
  onActivated
  onDeactivated
  onExecute
今回は練習のため、Documentationは空白でも大丈夫です
Notes: 16

## Slide 17: データポートの設定
データポートを追加する手順
InPort、OutPortの追加、設定を行う
Notes: 17

## Slide 18: データポートの設定
以下のInPortを設定する
  originalImage
    データ型： RTC::CameraImage
    他の項目は任意
    ※Img::CameraImage型と間違えないようにしてください。
以下のOutPortを設定する
  flippedImage
    データ型： RTC::CameraImage
    他の項目は任意
データ型はドロップダウンリストから選択する
Notes: 18

## Slide 19: データポートについて
連続したデータを通信するためのポート
以下の例はデータフロー型がpush、サブスクリプション型がflush、インターフェース型がcorba_cdrの場合
Notes: 19

## Slide 20: RTC::Camera型について
InterfaceDataTypes.idlで定義されている画像データを表現するためのデータ型
  with:画像の幅
  height:画像の高さ
  bpp:色深度
  format:フォーマット名(jpeg、png)
  fDiv:スケールファクタ
  pixels:画像データ
Notes: 20

## Slide 21: コンフィギュレーションの設定
コンフィギュレーションパラメータを追加する手順
コンフィギュレーションパラメータの追加、設定を行う
Notes: 21

## Slide 22: コンフィギュレーションの設定
以下のコンフィギュレーションパラメータを設定する
  flipMode
    データ型：int
    デフォルト値： 0
    制約条件：(0, -1, 1)
    Widget：radio
    他の項目は任意
GUI(ラジオボタン)にで反転方向の操作ができるようにする
Notes: 22

## Slide 23: コンフィギュレーションパラメータの制約、Widgetの設定
制約条件：0<=x<=100
Widget：slider
Step：10
制約条件：0<=x<=100
Widget：spin
Step：10
Widget：text
RT System Editorでコンフィギュレーションパラメータを編集する際にGUIを表示する
Notes: 23

## Slide 24: コンフィギュレーションパラメータの制約、Widgetの設定
制約条件：(0,1,2,3)
Widget：checkbox
制約条件：(0,1,2,3)
Widget：ordered_list
制約条件：(0,1,2,3)
Widget：radio
Notes: 24

## Slide 25: ドキュメントの設定
各種ドキュメント情報を設定
今回は適当に設定しておいてください。
  空白でも大丈夫です
Notes: 25

## Slide 26: 言語の設定
実装する言語，動作環境に関する情報を設定
「基本」タブを選択
言語を選択する
今回は「C++」を選択
Notes: 26

## Slide 27: スケルトンコードの生成
基本タブからコード生成ボタンを押すことでスケルトンコードが生成される
  Workspace\Flip以下に生成
    ソースコード
      C++ソースファイル(.cpp)
      ヘッダーファイル(.h)
        このソースコードにロボットを操作する処理を記述する
    CMakeの設定ファイル(CMakeLists.txt)
    rtc.conf、Flip.conf
    以下略
生成したファイルの確認
  作成したプロジェクトを右クリックして、「表示方法」→「システムエクスプローラー」を選択する
  エクスプローラーでワークスペースのフォルダが開くため、上記のファイルが存在するかを確認する
作成したプロジェクトを右クリック
「表示方法」→「システムエクスプローラー」
Notes: 27

## Slide 28: 手順
28
ビルドに必要な各種ファイルを生成
  src/CMakeLists.txt
  CMakeにより各種ファイル生成
ソースコードの編集
  Flip.hの編集
  Flip.cppの編集
ビルド
  Windows： Visual Studio
  Ubuntu： Code::Blocks
Notes: 28

## Slide 29
ソースコードの編集、RTCのビルド

## Slide 30: CMake
30
ビルドに必要な各種ファイルを生成
  CMakeLists.txtに設定を記述
    RTC Builderでスケルトンコードを作成した時にCMakeLists.txtも生成されている
Notes: 30

## Slide 31: CMakeLists.txtの編集
31
Flip/src/CMakeLists.txtをメモ帳などで開いて編集する
  OpenCVのライブラリ使用のための設定を行う
    インクルードファイル、ライブラリ等の検出
    ライブラリのリンク
set(standalone_srcs FlipComp.cpp)
find_package(OpenCV REQUIRED)
if(${OPENRTM_VERSION_MAJOR} LESS 2)
add_dependencies(${PROJECT_NAME} ALL_IDL_TGT)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})
4行目あたりに追加
target_link_libraries に${OpenCV_LIBS}を追加
add_dependencies(${PROJECT_NAME}Comp ALL_IDL_TGT)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}Comp ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})
Notes: 31

## Slide 32: ビルドに必要なファイルの生成
32
CMakeを使用する
  Windows 7
    「スタート」→「すべてのプログラム」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
  Windows 8.1
    「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
  Windows 10
    左下の「ここに入力して検索」にCMakeと入力して表示されたCMake(cmake-gui)を起動
  Ubuntu
    コマンドで「cmake-gui」を入力
Notes: 32

## Slide 33: cmake-guiの起動
33
Windows 8.1
デスクトップ
スタート画面
アプリビュー
Notes: 33

## Slide 34
34
Windows 10、11
cmake-guiの起動
左下の「ここに入力して検索」に「cmake」と入力
Notes: 34

## Slide 35: ビルドに必要なファイルの生成
35
CMakeLists.txtをcmake-guiにドラッグアンドドロップ
  CMakeLists.txtはRTC Builderで生成したプロジェクトのフォルダ
    (例： C:\workspace\Flip)
    ※先ほど編集したsrc/CMakeLists.txtではなく、一つ上のディレクトリのファイル
ドラッグ＆ドロップ
Notes: 35

## Slide 36: ビルドに必要なファイルの生成
36
ソリューションファイル等を生成するフォルダを指定
(例：C:/workspace/Flip/build)
ドラッグアンドドロップした場合は後ろに「/buildを追加」
何かトラブルが発生した場合はこのフォルダを削除する
Notes: 36

## Slide 37: ビルドに必要なファイルの生成
37
Configureボタンを押す
コンパイルに必要な情報の収集(必要なライブラリの検出など)を行う
Buildフォルダが存在しない場合は作成するかどうか確認してくるため「Yes」を選択
Notes: 37

## Slide 38: CMake 3.14以降の場合
38
ビルド環境の設定
Visual Studio 2019 → Visual Studio 16 2019
Visual Studio 2022 → Visual Studio 17 2022
設定後、Finishボタンを押す
Notes: 38

## Slide 39: CMake 3.13以前の場合
39
Notes: 39

## Slide 40: ビルドに必要なファイルの生成
40
「Configure done」が表示されていれば成功
Notes: 40

## Slide 41: ビルドに必要なファイルの生成
41
「Generating done」が表示されていれば成功
Generateボタンを押してファイルを生成する
Notes: 41

## Slide 42: ソースコードの編集
42
Open Projectをクリックすると、Visual Studioが起動する。
Notes: 42

## Slide 43: ソースコードの編集
43
CMake-guiのバージョンが古い場合は「Open Project」ボタンがないため、ファイルをダブルクリックして開く
  Windows
    buildフォルダの「Flip.sln」をダブルクリックして開く
  Ubuntu
    buildフォルダの「Flip.cbp」をダブルクリックして開く
Notes: 43

## Slide 44: ソースコードの編集
44
Windows
  Visual Studioが起動
Ubuntu
  Code::Blocksが起動
Notes: 44

## Slide 45: ソースコードの編集
45
Flip.hの編集
Visual Studio
Code::Blocks
ソリューションエクスプローラから「Flip.h」を開く
Notes: 45

## Slide 46: ソースコードの編集
private:
// <rtc-template block="private_attribute">
// </rtc-template>
// <rtc-template block="private_operation">
// </rtc-template>
//変換前画像を格納する変数
cv::Mat m_imageBuff;
//変換後画像を格納する変数
cv::Mat m_flipImageBuff;
#include <rtm/DataOutPort.h>
//OpenCVのヘッダーファイルをインクルード
#include <opencv2/opencv.hpp>
// <rtc-template block="component_description">
46
Flip.hの編集
35行目あたりに追加
271行目あたりに追加
274行目あたりに追加
Notes: 46

## Slide 47: ソースコードの編集
47
Flip.cppの編集
  詳細はWEBページの資料を参考にしてください
Visual Studio
Code::Blocks
ソリューションエクスプローラから「Flip.cpp」を開く
Notes: 47

## Slide 48: ソースコードの編集
48
Flip.cppの編集
RTC::ReturnCode_t Flip::onActivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
// OutPortの画面サイズの初期化
m_flippedImage.width = 0;
m_flippedImage.height = 0;
return RTC::RTC_OK;
}
onActivated関数に追加
RTC::ReturnCode_t Flip::onDeactivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
if (!m_imageBuff.empty())
{
// 画像用メモリの解放
m_imageBuff.release();
m_flipImageBuff.release();
}
return RTC::RTC_OK;
}
onDeactivated関数に追加
Notes: 48

## Slide 49: ソースコードの編集
49
Flip.cppの編集
RTC::ReturnCode_t Flip::onExecute(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
// 新しいデータのチェック
if (m_originalImageIn.isNew()) {
// InPortデータの読み込み
m_originalImageIn.read();
// InPortとOutPortの画面サイズ処理およびイメージ用メモリの確保
if (m_originalImage.width != m_flippedImage.width || m_originalImage.height != m_flippedImage.height)
{
m_flippedImage.width = m_originalImage.width;
m_flippedImage.height = m_originalImage.height;
m_imageBuff.create(cv::Size(m_originalImage.width, m_originalImage.height), CV_8UC3);
m_flipImageBuff.create(cv::Size(m_originalImage.width, m_originalImage.height), CV_8UC3);
}
// InPortの画像データをm_imageBuffにコピー
memcpy(m_imageBuff.data, (void*)&(m_originalImage.pixels[0]), m_originalImage.pixels.length());
// InPortからの画像データを反転する。 m_flipMode 0: X軸周り、1: Y軸周り、-1: 両方の軸周り
cv::flip(m_imageBuff, m_flipImageBuff, m_flipMode);
// 画像データのサイズ取得
int len = m_flipImageBuff.channels() * m_flipImageBuff.cols * m_flipImageBuff.rows;
m_flippedImage.pixels.length(len);
// 反転した画像データをOutPortにコピー
memcpy((void*)&(m_flippedImage.pixels[0]), m_flipImageBuff.data, len);
// 反転した画像データをOutPortから出力する。
m_flippedImageOut.write();
}
return RTC::RTC_OK;
}
onExecute関数に追加
Notes: 49

## Slide 50: ソースコードの編集
if (m_originalImageIn.isNew()) {
// InPortデータの読み込み
m_originalImageIn.read();
// InPortとOutPortの画面サイズ処理およびイメージ用メモリの確保
if (m_originalImage.width != m_flippedImage.width || m_originalImage.height != m_flippedImage.height)
{
m_flippedImage.width = m_originalImage.width;
m_flippedImage.height = m_originalImage.height;
m_imageBuff.create(cv::Size(m_originalImage.width, m_originalImage.height), CV_8UC3);
m_flipImageBuff.create(cv::Size(m_originalImage.width, m_originalImage.height), CV_8UC3);
}
// InPortの画像データをm_imageBuffにコピー
memcpy(m_imageBuff.data, (void*)&(m_originalImage.pixels[0]), m_originalImage.pixels.length());
50
データを読み込む手順
isNew関数で新規に書き込まれたデータが存在するかを確認
read関数でデータ読み込み
read関数を呼び出した時点で、変数m_originalImageにデータが格納される
補足：ameraImage型はpixelsに画像データ、witdthに画像幅、heightに画像高さが格納されているため、これを利用する
Notes: 50

## Slide 51: ソースコードの編集
51
データを書き込む手順
// InPortからの画像データを反転する。 m_flipMode 0: X軸周り、1: Y軸周り、-1: 両方の軸周り
cv::flip(m_imageBuff, m_flipImageBuff, m_flipMode);
// 画像データのサイズ取得
int len = m_flipImageBuff.channels() * m_flipImageBuff.cols * m_flipImageBuff.rows;
m_flippedImage.pixels.length(len);
// 反転した画像データをOutPortにコピー
memcpy((void*)&(m_flippedImage.pixels[0]), m_flipImageBuff.data, len);
// 反転した画像データをOutPortから出力する。
m_flippedImageOut.write();
補足：コンフィギュレーションパラメータを変更すると対応する変数(m_flipMode)に値が格納される
変数m_flippedImageのpixelsに画像データをコピーする。※witdthに画像幅、heightに画像高さは設定済み
write関数でデータ書き込み
Notes: 51

## Slide 52: ソースコードのコンパイル
52
Visual Studio
Code::Blocks
  成功した場合、実行ファイルが生成される
    Windows
      build\srcフォルダのRelease(もしくはDebug)フォルダ内にFlipComp.exeが生成される
    Ubuntu
      build/srcフォルダにFlipCompが生成される
Notes: 52

## Slide 53
システム構築支援ツール
RT System Editorについて

## Slide 54: RT System Editor
54
RTCをGUIで操作するためのツール
  データポート、サービスポートの接続
  アクティブ化、非アクティブ化、リセット、終了
  コンフィギュレーションパラメータの操作
  実行コンテキストの操作
    実行周期変更
    実行コンテキストの関連付け
  複合化
  マネージャからRTCを起動
  作成したRTシステムの保存、復元
Notes: 54

## Slide 55: RT System Editorの起動
55
右上の「パースペクティブを開く」ボタンをクリック
RTCSystemEditorを選択して開くをクリック
Notes: 55

## Slide 56: RT System Editorの画面構成
56
Notes: 56

## Slide 57: Flipコンポーネントの動作確認
57
OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントと接続してカメラ画像を反転して表示するRTシステムを作成する
  ネームサーバーを起動する
  OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントを起動する
    Windows
      「C++_OpenCV-Examples」を検索してエクスプローラ起動
      「OpenCVCameraComp.bat」と「CameraViewerComp.bat」を実行
    Ubuntu
      以下のコマンド実行
        $ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/CameraViewerComp
        $ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/OpenCVCameraComp
  Flipコンポーネント起動
  OpenCVCamera、CameraViewer、Flipコンポーネントを接続して「All Activate」を行う
Notes: 57

## Slide 58: ネームサーバーの起動
58
オブジェクトを名前で管理するサービス
  RTCを一意の名前で登録する
    RT System Editor等のツールはネームサーバーから名前でRTCの参照を取得する
起動する手順
ネームサーバー起動ボタンを押す
左側のビューに「localhost」が追加されていたら接続成功
Notes: 58

## Slide 59: ネームサーバーの起動
59
OpenRTM-aist 1.1.2以前の手順
  Windows 7
    「スタート」→「すべてのプログラム」→「OpenRTM-aist 1.1.2」→「Tools」→「Start Naming Service」
  Windows 8.1
    「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「OpenRTM-aist 1.1.2」→「Start Naming Service」
  Windows 10
    左下の「ここに入力して検索」にStart Naming Serviceと入力して起動
  Ubuntu
    $ rtm-naming
Notes: 59

## Slide 60: Flipコンポーネントの動作確認
60
OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントと接続してカメラ画像を反転して表示するRTシステムを作成する
  ネームサーバーを起動する
  OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントを起動する
    Windows
      「C++_OpenCV-Examples」を検索してエクスプローラ起動
      「OpenCVCameraComp.bat」と「CameraViewerComp.bat」を実行
    Ubuntu
      以下のコマンド実行
        $ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/CameraViewerComp
        $ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/OpenCVCameraComp
  Flipコンポーネント起動
    Windows
      build\srcフォルダのRelease(もしくはDebug)フォルダ内にFlipComp.exeが生成されているためこれを起動する
    Ubuntu
      build/srcフォルダにFlipCompが生成されているためこれを起動する
  OpenCVCamera、CameraViewer、Flipコンポーネントを接続して「All Activate」を行う
Notes: 60

## Slide 61: Flipコンポーネントの動作確認 (Windows 10)
61
画面左下の「ここに入力して検索」に
「C++_OpenCV-Examples」と入力して検索する
「OpenCVCamera.bat」と「CameraViewer.bat」をダブルクリックして起動する
Notes: 61

## Slide 62: データポートの接続
左側のネームサービスビューからOpenCVCamera0.rtc、CameraViewer0.rtc、Flip0.rtcをドラッグアンドドロップ
このボタンでエディタを起動する
Notes: 62

## Slide 63: データポートの接続
OpenCVCamera0の「out」を選択して、Flip0の「original_image」にドラッグアンドドロップ
Connector Profileはそのままの設定でOKをクリック
ポートの間に線が表示される
InPort、OutPortが緑色で表示される
Notes: 63

## Slide 64: データポートの接続
Flip0の「flippedImage」とCameraViewer0と「in」を接続する
Notes: 64

## Slide 65: アクティブ化
「All Activate」ボタンを押す
RTCが緑色になればアクティブ化成功
Notes: 65

## Slide 66: コンフィギュレーションパラメータの操作
66
コンフィギュレーションパラメータをRT System Editorから操作する
以下の動作ができるか確認
  カメラ画像を表示するビュワーが表示されるか？
  flipModeを変更することで画像の反転方向を切り替えられるか？
3. ラジオボタンを操作する
1. Flip0をクリックする
2. 編集ボタンを押す
Notes: 66

## Slide 67: RTコンポーネントの状態遷移
RTCには以下の状態が存在する
  Created
    生成状態
    実行コンテキストを生成し、start()が呼ばれて実行コンテキストのスレッドが実行中(Runnning)状態になる
    自動的にInactive状態に遷移する
  Inactive
    非活性状態
    activate_componentメソッドを呼び出すと活性状態に遷移する
    RT System Editor上での表示は青
  Active
    活性状態
    onExecuteコールバックが実行コンテキストにより実行される
    リターンコードがRTC_OK以外の場合はエラー状態に遷移する
    RT System Editor上での表示は緑
  Error
    エラー状態
    onErrorコールバックが実行コンテキストにより実行される
    reset_componentメソッドを呼び出すと非活性状態に遷移する
    RT System Editor上での表示は赤
  終了状態
Notes: 67

## Slide 68: RTコンポーネントの状態遷移(生成直後)
Notes: 68

## Slide 69: RTコンポーネントの状態遷移(アクティブ化)
Notes: 69

## Slide 70: システムの保存
Notes: 70

## Slide 71: システムの復元
以下の内容を復元
  ポート間の接続
  コンフィギュレーション
  「Open and Create Restore」を選択した場合はマネージャからコンポーネント起動
Notes: 71

## Slide 72: 非アクティブ化、終了
非アクティブ化
終了
「All Deactivate」ボタンを押す
Notes: 72

## Slide 73: RTコンポーネントの状態遷移(非アクティブ化)
Notes: 73